## Slide 1: Chapter 3 程序的机器级表示
3.2 程序编码
3.3 数据格式
3.4 访问信息
3.5 算术与逻辑操作
3.6 控制
3.7 过程
3.8 数组分配和访问
3.9 异质的数据结构
3.10 在机器级程序中将控制与数据结合起来
3.11 浮点代码
Notes: 3.1~3.5都是基本代码，用于基本块的编译
3.6是函数
3.7是数据的实现

## Slide 2: 程序的机器级表示
Intel处理器和架构
C, 汇编语言, 机器语言
汇编语言基础：寄存器、操作数、move
算术逻辑操作

## Slide 3: Intel x86 处理器
统治桌面、笔记本、服务器市场
演化设计
  向后兼容
  增加更多的特性
复杂指令集计算机 Complex instruction set computer (CISC)
  多种指令具有多种指令形式
  比精简指令级计算机要强大
  Reduced Instruction Set Computers (RISC)

## Slide 4: Intel x86 进化: 里程碑
Name Date Transistors MHz
8086 1978 29K 5-10
  第一个 16-bit Intel 处理器，用于 IBM PC & DOS
  1MB 地址空间
386 1985 275K 16-33
  第一个 32 bit Intel 处理器 , 被称为 IA32
  增加 “平坦寻址模式”, 全面支持 Unix
Pentium 4E 2004 125M 2800-3800
  第一个 64-bit Intel x86 处理器, 被称为 x86-64
Core 2 2006 291M 1060-3500
  第一个多核 Intel 处理器
Core i7 2008 731M 1700-3900
  四核处理器

## Slide 5: Intel x86 处理器, cont.
机器进化
  386 1985 0.3M
  Pentium 1993 3.1M
  Pentium/MMX 1997 4.5M
  PentiumPro 1995 6.5M
  Pentium III 1999 8.2M
  Pentium 4 2001 42M
  Core 2 Duo 2006 291M
  Core i7 2008 731M
其他特性
  支持多媒体操作的指令
  支持更加高效的额外指令
  从32 bits 到 64 bits
  更多的核数

## Slide 6: 2015 State of the Art
  Core i7 Broadwell 2015
台式机
  4 cores
  集显 Integrated graphics
  3.3-3.8 GHz
  65W
服务器
  8 cores
  Integrated I/O
  2-2.6 GHz
  45W
  https://www.intel.com/content/www/us/en/io/xeon-e5-workstation-integrated-io-video.html

## Slide 7: x86 的另外玩家: Advanced Micro Devices (AMD)
历史
  AMD 跟随 Intel
  A little bit slower, a lot cheaper
然后
  雇佣了一堆牛人 Recruited top circuit designers from Digital Equipment Corp. and other downward trending companies
  开发了 x86-64, 64 bits
近些年
  Intel
    谁与争锋 Leads the world in semiconductor technology
  AMD
    状态不如当年 Relies on external semiconductor manufacturer

## Slide 8: 定义
架构: (ISA: instruction set architecture) 处理器设计中需要理解或编写汇编/机器代码的部分。
  例如:指令集规范,寄存器
微处理架构: 架构的具体实现
  例如: cache容量和处理器频率
代码形式:
  机器代码: 处理器执行的字节级程序。
  汇编代码: 机器代码的文本表示
典型的ISAs:
  Intel: x86, IA32, Itanium, x86-64
  ARM: 用于绝大多数移动设备

## Slide 9: 汇编/机器代码
CPU
程序员的视角
  PC: 程序计数器
    下一条指令的地址
    被称为“RIP” (x86-64)
  寄存器文件
  条件代码
    储存最近的算术和逻辑操作的状态
    用于条件转移
PC
Registers
Memory
Code
Data
Stack
Addresses
Data
Instructions
Condition
Codes
  内存
    按字节寻址的阵列
    代码和用户数据

## Slide 10: C 生成目标代码
文本
文本
二进制
二进制
编译器 (gcc –Og -S)
汇编器 (gcc or as)
链接器 (gcc or ld)
C program (p1.c p2.c)
Asm program (p1.s p2.s)
Object program (p1.o p2.o)
Executable program (p)
静态库 (.a)
  输入 p1.c p2.c
  编译命令 gcc –Og p1.c p2.c -o p
    用基本的优化 (-Og) [新版GCC]
    将二进制结果放入 file p

## Slide 11: 3.2 程序编码
3.2.1 机器级代码
  机器级编程模型
    ISA (Instruction Set Architecture)，定义了机器的指令格式及其功能、内部寄存器、存储器和IO组织等结构。
    比C语言看到更多硬件细节：
      程序计数器PC；整数寄存器文件；状态寄存器；浮点寄存器

## Slide 12
代码示例：
1 int accum = 0;
2
3 int sum(int x, int y)
4 {
5 int t = x + y;
6 accum += t;
7 return t;
8 }
C代码
unix> gcc -O1 -S code.c
编译命令
sum:
pushl %ebp
movl %esp, %ebp
movl 12(%ebp), %eax
addl 8(%ebp), %eax
addl %eax, accum
popl %ebp
ret
汇编程序
unix> gcc -O1 -c code.c
编译命令
55 89 e5 8b 45 0c 03 45 08 01 05 00 00 00 00 5d c3
机器码
unix> objdump -d code.o
Disassembly of function sum in binary file code.o
1 00000000 <sum>:
Offset Bytes Equivalent assembly language
2 0: 55 push %ebp
3 1: 89 e5 mov %esp,%ebp
4 3: 8b 45 0c mov 0xc(%ebp),%eax
5 6: 03 45 08 add 0x8(%ebp),%eax
6 9: 01 05 00 00 00 00 add %eax,0x0
7 f: 5d pop %ebp
8 10: c3 ret
反汇编

## Slide 13
1 int main()
2 {
3 return sum(1, 3);
4 }
unix> gcc -O1 -o prog code.o main.c
unix> objdump -d prog
Disassembly of function sum in executable file prog
1 08048394 <sum>:
Offset Bytes Equivalent assembly language
2 8048394: 55 push %ebp
3 8048395: 89 e5 mov %esp,%ebp
4 8048397: 8b 45 0c mov 0xc(%ebp),%eax
5 804839a: 03 45 08 add 0x8(%ebp),%eax
6 804839d: 01 05 18 a0 04 08 add %eax,0x804a018
7 80483a3: 5d pop %ebp
8 80483a4: c3 ret
起点不为0
有了确定地址

## Slide 14
3.3 数据格式
  Intel术语：
    字/word/16-bit；双字/double words/32-bit；四字/quad/words/64-bit
  C语言数据在IA32上的表示
    GCC生成的汇编指令都是用一个后缀表示操作数的大小
  例如mov指令可能会是movb(字节)或movw(字)或movl(双字)
      （IA32上不能直接表示64位的long long，需要序列指令来处理）
  x86-64里
  long : q
  char *: q

## Slide 15
  3.4 访问信息
  数据存储位置：
    内存中，以虚地址方式访问
    通用目的寄存器：
  x86-64进一步扩展为：
  %rax, %rcx, %rdx, %rbx
  %rsi, %rdi
  %rbp, %rsp
  %r8, %r9, %r10, %r11, %r12, %r13, %r14, %r15

## Slide 16: x86-64 寄存器
%rsp
%eax
%ebx
%ecx
%edx
%esi
%edi
%esp
%ebp
%r8d
%r9d
%r10d
%r11d
%r12d
%r13d
%r14d
%r15d
%r8
%r9
%r10
%r11
%r12
%r13
%r14
%r15
%rax
%rbx
%rcx
%rdx
%rsi
%rdi
%rbp

## Slide 17: IA32 寄存器
%eax
%ecx
%edx
%ebx
%esi
%edi
%esp
%ebp
%ax
%cx
%dx
%bx
%si
%di
%sp
%bp
%ah
%ch
%dh
%bh
%al
%cl
%dl
%bl
16-bit virtual registers
(backwards compatibility)
general purpose
accumulate
counter
data
base
source
index
destination
index
stack
pointer
base
pointer
Origin
(mostly obsolete)

## Slide 18
3.4.1 操作数指示符
  操作数：
    大多数指令有一个或多个操作数（operand），指示出所要引用的原数据，以及存放接过的目标位置。
    源操作数：立即数、寄存器或存储器中
    目的操作数：寄存器或存储器中
    三种数据寻址方式：
      立即数
      寄存器
      内存

## Slide 19: 指令表示*
指令基本格式：一般由操作码和操作对象两部分组成
操作对象指一个或多个地址码。
操作码：用来指明该指令所要完成的操作，如加法、减法、传送、移位、
转移等等。
地址码：用来寻找运算所需要的操作数（源操作数和目的操作数）。
OP
A 0
A 1
  地址码包括：源操作数地址、目的操作数地址和下一条指令的地址。
  地址含义：主存的地址、寄存器地址或者I/O设备地址。

## Slide 20
假设某机器的指令长度为16位，包括 4位基本操作码和三个 4位地址码段。
15… 12 11……8 7 ……4 3……0
OP A1 A2 A3
4 位基本操作码可表示 16个状态，
如用 4 位操作码，则能表示 16 条三地址指令，
若用 8 位操作码，则可表示 256 条二地址指令，
而用12位操作码，则可表示 4096条一地址指令，
若16位全用作操作码，则可表示 65536条零地址指令

## Slide 21: 操作数个数
（1）三地址指令：
  （A1）OP（A2）→A3
  或（A2）OP（A3）→A1
OP | A1 | A2 | A3
（2）二地址指令：
  （A1）OP（A2）→A1
  A1：目的操作数
  A2：源操作数
（3）单地址指令：
  （ACC）OP（A）→ACC
  OP（A）→A
OP | A1 | A2
OP | A
（4）单地址指令：
OP

## Slide 22: 寻址方式
立即寻址方式
由指令直接给出操作数。
操作码OP 立即数S
定长格式：
变长格式：
基本指令
立即数S
数在指令中，其长度固定、位数有限。
数在基本指令之后，其长度可变。
操作码OP 立即数S
定长格式：
变长格式：
基本指令
立即数S
数在指令中，其长度固定、位数有限。
数在基本指令之后，其长度可变。
操作码OP 立即数S
定长格式：
变长格式：
基本指令
立即数S
操作码OP 立即数S
定长格式：
变长格式：
基本指令
立即数S
数在指令中，其长度固定、位数有限。

## Slide 23
2、直接寻址方式
指令直接给出操作数地址.操作数地址为寄存器地址则称为寄存器直接寻址，操作数地址为存储器地址则称为存储器直接寻址。
存储单元号
寄存器号
(数在M中)
(数在R中)
操作码OP 寄存器号R
（1）寄存器直接寻址
（寄存器寻址）
格式
R所占位数少；
访问R比访问M快
但R数量有限
S =（R）

## Slide 24
2、直接寻址方式
（2）存储器直接寻址
操作码OP 有效地址D
（直接寻址）
定长格式
变长格式
基本指令
DL
DH
D的位数可覆盖
整个存储空间
S =（D）
用于访问固定的存储单元。指令中能给出的直接地址空间范围有限。（受指令长度限制）

## Slide 25: 3、间接寻址方式
间接寻址方式
指令给出操作数的间接地址。目的：相对直接寻址，扩大寻址范围。
存储单元号
寄存器号
(数在M中)
(数在M中)
格式
（1）存储器间址
操作码OP 间接地址D
D=0030
0060
...
0060
S
...
S =((D))
M
间址单元
地址指针
间址单元地址
操作数地址
操作数
M
M

## Slide 26: 3、间接寻址方式
（2）寄存器间址
操作码OP 寄存器号R
格式
R所占位数少；R可提供全字长地址码；修改R内容比修改M内容快。
S =((R))
R=02
M
0040
S
...
...
...
地址指针
0040
寄存器号
操作数地址
操作数
R
M

## Slide 27: 4、变址寻址方式
变址寄存器号
S =((RX)+ D)
格式
操作码OP RX D
形式地址
变址量
基准地址（数值）

## Slide 28
例. 用变址方式访问一组连续区间内的数组元素。
D=首址
D为存储区首址；
(RX)为所访单元距离
首址的长度；
RX初值为0，每访问一
个单元，(RX)+1。
n-1
...
0
1
2
...
D+1
D+2
D+n-1
...

## Slide 29
5. 基址寻址方式
指令给出一个寄存器号和一个地址量，寄存器内容与地址量之和为有效地址。
格式
基址寄存器号
Rb
4K
操作码OP Rb D
位移量
S =((Rb)+ D)
基准地址
相对于基址的位移
M
...
...
…...
…...
Rb
4K
D=2
D=2

## Slide 30
立即数：以$开头
寄存器：以%开头。 Ea表示寄存器a，R[Ea]表示Ea中的值
内存及间接访问: 以( )括起来，注意其中的s系数
注意这个“，”
立即数寻址
64位中寄存器用 ra表示
绝对寻址
间接寻址
基址寻址
变址寻址
比例地址寻址
寄存器寻址

## Slide 31: 地址计算
Expression | Address Computation | Address
0x8(%rdx) |  | 
(%rdx,%rcx) |  | 
(%rdx,%rcx,4) |  | 
0x80(,%rdx,2) |  | 
Carnegie Mellon
Expression | Address Computation | Address
0x8(%rdx) | 0xf000 + 0x8 | 0xf008
(%rdx,%rcx) | 0xf000 + 0x100 | 0xf100
(%rdx,%rcx,4) | 0xf000 + 4*0x100 | 0xf400
0x80(,%rdx,2) | 2*0xf000 + 0x80 | 0x1e080
%rdx | 0xf000
%rcx | 0x0100
Notes: 0xf000 + 0x8 = 0xf008
0xf000 + 0x0100 = 0xf100
0xf000 + 4*0x0100 = 0xf400
2*0xf000 + 0x80 = 0x1d080

## Slide 32
练习

## Slide 33
练习

## Slide 34
3.4.2 数据传送指令
  操作码:mov (movb/movw/movl/movq)，分别对应1/2/4/8字节
大小不等，
用符号扩展
大小不等，
用零号扩展
堆栈操作
等大小
x86-64 mov指令的
两个操作数不能
都指向内存

## Slide 35: movq
movq
Imm
Reg
Mem
Reg
Mem
Reg
Mem
Reg
Source
Dest
C Analog
movq $0x4,%rax
temp = 0x4;
movq $-147,(%rax)
*p = -147;
movq %rax,%rdx
temp2 = temp1;
movq %rax,(%rdx)
*p = temp;
movq (%rax),%rdx
temp = *p;
Src, Dest

## Slide 36
代码示例：
1 movl $0x4050,%eax Immediate--Register, 4 bytes
2 movw %bp,%sp Register--Register, 2 bytes
3 movb (%rdi,%rcx),%al Memory--Register, 1 byte
4 movb $-17,(%rsp) Immediate--Memory, 1 byte
5 movq %rax,-12(%rbp) Register--Memory, 8 bytes
Assume initially that %dh = CD, %eax = 98765432
1 movb %dh,%al %eax = 987654CD
2 movsbl %dh,%eax %eax = FFFFFFCD
3 movzbl %dh,%eax %eax = 000000CD
等大小传送
扩展
mov S, D
mov (movb/movw/movl/movq)

## Slide 37
movabsq $0x0011223344556677, %rax
  传送绝对的四字， %rax=0011223344556677
movb $-1, %al
  传送字节，%rax=00112233445566FF
movw $-1, %ax
  传送字， %rax=001122334455FFFF
movl $-1, %eax
  传送双字， %rax=00000000FFFFFFFF
  movl指令以寄存器作为目的时，会把该寄存器高位4字节设置为0
movq $-1, %rax
  传送四字， %rax=FFFFFFFFFFFFFFFF

## Slide 38
练习题
对于下面汇编代码的每一行，根据操作数，确定适当的指令后缀。（例如mov可以被重写成movb, movw, movl或者movq）
mov_ %eax, (%rsp)
mov_ (%rax), %dx
mov_ $0xFF, %bl
mov_ (%rsp,%rdx,4), %dl
mov_ (%rdx), %rax
mov_ %dx, (%rax)

## Slide 39
练习题
对于下面汇编代码的每一行，根据操作数，确定适当的指令后缀。（例如mov可以被重写成movb, movw, movl或者movq）
movl %eax, (%rsp)
movw (%rax), %dx
movb $0xFF, %bl
movb (%rsp,%rdx,4), %dl
movq (%rdx), %rax
movw %dx, (%rax)

## Slide 40
练习题
movabsq $0x0011223344556677, %rax %rax=0011223344556677
movb $0xAA, %dl %dl=AA
分别求
movb %dl, %al %rax=00112233445566AA
movsbq %dl, %rax %rax=FFFFFFFFFFFFFFAA
movzbq %dl, %rax %rax=00000000000000AA

## Slide 41
练习题
当我们调用汇编器的时候，下面代码的每一行都会产生一个错误消息，解释每一行都是哪里出了错
movb $0xF, (%ebx)
movl %rax, (%rsp)
movw (%rax), 4(%rsp)
movb %al, %sl
movq %rax, $0x123
movl %eax, %rdx
movb %si, 8(%rbp)

## Slide 42: 数据传送示例
void swap
(long *xp, long *yp)
{
long t0 = *xp;
long t1 = *yp;
*xp = t1;
*yp = t0;
}
swap:
movq (%rdi), %rax
movq (%rsi), %rdx
movq %rdx, (%rdi)
movq %rax, (%rsi)
ret

## Slide 43: Swap()
%rdi
%rsi
%rax
%rdx
void swap
(long *xp, long *yp)
{
long t0 = *xp;
long t1 = *yp;
*xp = t1;
*yp = t0;
}
Memory
Register Value
%rdi xp
%rsi yp
%rax t0
%rdx t1
swap:
movq (%rdi), %rax # t0 = *xp
movq (%rsi), %rdx # t1 = *yp
movq %rdx, (%rdi) # *xp = t1
movq %rax, (%rsi) # *yp = t0
ret
Registers

## Slide 44: Swap()
123
456
%rdi
%rsi
%rax
%rdx
0x120
0x100
Registers
Memory
swap:
movq (%rdi), %rax # t0 = *xp
movq (%rsi), %rdx # t1 = *yp
movq %rdx, (%rdi) # *xp = t1
movq %rax, (%rsi) # *yp = t0
ret
0x120
0x118
0x110
0x108
0x100
Address

## Slide 45: Swap()
123
456
%rdi
%rsi
%rax
%rdx
0x120
0x100
123
Registers
Memory
swap:
movq (%rdi), %rax # t0 = *xp
movq (%rsi), %rdx # t1 = *yp
movq %rdx, (%rdi) # *xp = t1
movq %rax, (%rsi) # *yp = t0
ret
0x120
0x118
0x110
0x108
0x100
Address

## Slide 46: Swap()
123
456
%rdi
%rsi
%rax
%rdx
0x120
0x100
123
456
Registers
Memory
swap:
movq (%rdi), %rax # t0 = *xp
movq (%rsi), %rdx # t1 = *yp
movq %rdx, (%rdi) # *xp = t1
movq %rax, (%rsi) # *yp = t0
ret
0x120
0x118
0x110
0x108
0x100
Address

## Slide 47: Swap()
456
456
%rdi
%rsi
%rax
%rdx
0x120
0x100
123
456
Registers
Memory
swap:
movq (%rdi), %rax # t0 = *xp
movq (%rsi), %rdx # t1 = *yp
movq %rdx, (%rdi) # *xp = t1
movq %rax, (%rsi) # *yp = t0
ret
0x120
0x118
0x110
0x108
0x100
Address

## Slide 48: Swap()
456
123
%rdi
%rsi
%rax
%rdx
0x120
0x100
123
456
Registers
Memory
swap:
movq (%rdi), %rax # t0 = *xp
movq (%rsi), %rdx # t1 = *yp
movq %rdx, (%rdi) # *xp = t1
movq %rax, (%rsi) # *yp = t0
ret
0x120
0x118
0x110
0x108
0x100
Address

## Slide 49: x86-64 栈
Carnegie Mellon
后进先出
向低地址增长
寄存器%rsp 储存了最低的栈地址
  栈顶的元素
Stack Pointer: %rsp
Stack Grows
Down
Increasing
Addresses
Stack “Top”
Stack “Bottom”

## Slide 50: x86-64 栈: Push
Carnegie Mellon
pushq Src
  将四字压入栈
  %rsp 减 8
-8
Stack Grows
Down
Increasing
Addresses
Stack “Bottom”
Stack Pointer: %rsp
Stack “Top”

## Slide 51: x86-64 栈: Pop
Stack Pointer: %rsp
Stack Grows
Down
Increasing
Addresses
Stack “Top”
Stack “Bottom”
Carnegie Mellon
+8
popq Dest
  弹出4字
  %rsp 加 8
  将值储存在Dest (必须是寄存器)

## Slide 52
代码示例：
堆栈指针
堆栈操作

## Slide 53: 3.5 算术与逻辑操作
  3.5.1 加载有效地址
  3.5.2 一元操作和二元操作
  3.5.3 移位操作
  3.5.4 特殊算术操作

## Slide 54
3.5.1 加载有效地址
  操作码:leal/leaq (load effective address)
  将内存地址加载到一个寄存器中（mov的变形）
  并不需要引用内存 p = &x[i]; 将有效地址写入目的操作数
练习3.6
  假设寄存器%rax的值是x, %rcx的值是y, 指明%rdx中的值
%rax

## Slide 55
3.5.2 一元操作和二元操作
  一元操作只有一个操作数，既是源操作数又是目的操作数
    inc/dec
    例如 incq (%rsp)
    incq Dest Dest = Dest + 1
    decq Dest Dest = Dest  1
    negq Dest Dest =  Dest
    notq Dest Dest = ~Dest
  二元操作两个操作数都是源操作数，第二个操作数是目的操作数
    add/sub/imul
    例如 subq %rax, %rdx
    subq Src,Dest Dest = Dest  Src

## Slide 56
3.5.2 一元操作和二元操作
  一元操作只有一个操作数，既是源操作数又是目的操作数；
  二元操作两个操作数都是原操作数，第二个操作数是目的操作数；
练习3.8 假设下面的值存放在制定的内存地址和寄存器中，填写指令的结果

## Slide 57
3.5.3 移位操作
  区分算术(SA)和逻辑(SH)移位
  SAL/SHL/SAR/SHR
  SAR(填上符号位)、SHR(填上0)
  移位量是立即数或者%cl, 用%cl来指定sar指令的移位量
练习3.9
long shift_left4_rightn(long x, long n)
{
x <<= 4;
x >>= n;
return x;
}
1 movq %rdi, %rax Get x
2 salq/shlq $4, %rax x <<= 4
3 movl %esi, %ecx Get n （4 bytes）
4 sarq %cl, %rax x >>= n
  x和n 分别存在%rdi 和 %rsi 中，最终结果存放在%rax中, 请使用算术右移

## Slide 58
3.5.5 特殊算术操作
  两个64位数的全128位乘积
  指令中只给出一个操作数，另一个操作数隐含
    （乘法是%rax，除法是%rdx:%rax）
    目的操作数也隐含（乘法是%rdx:%rax，除法商在%rax余数在%rdx）
cqto

## Slide 59
代码示例：
Dest in %rdi, x in %rsi, y in %rdx
1 movq %rsi, %rax copy x to multiplicand
2 mulq %rdx Multiply by y
3 movq %rax, (%rdi) Store low-order 8 bytes at dest
4 movq %rdx, 8(%rdi) Store high-order 8 bytes at dest+8
5 ret
x in %rdi, y in %rsi, qp in %rdx, rp in %rcx
1 movq %rdx, %r8 copy qp
2 movq %rdi, %rax move x to lower 8 bytes of dividend
3 cqto Sign extend to upper 8 bytes of dividend
4 idivq %rsi Divide by y
5 movq %rax, (%r8) Store quotient at qp
6 movq %rdx, (%rcx) Store remainder at rp
7 ret
    目的操作数也隐含（乘法是%rdx:%rax，除法商在%rax余数在%rdx）

## Slide 60: 算术逻辑操作示例
Carnegie Mellon
long arith
(long x, long y, long z)
{
long t1 = x+y;
long t2 = z+t1;
long t3 = x+4;
long t4 = y * 48;
long t5 = t3 + t4;
long rval = t2 * t5;
return rval;
}
arith:
leaq (%rdi,%rsi), %rax # t1
addq %rdx, %rax # t2
leaq (%rsi,%rsi,2), %rdx
salq $4, %rdx # t4
leaq 4(%rdi,%rdx), %rcx # t5
imulq %rcx, %rax # rval
ret
Register | Use(s)
%rdi | Argument x
%rsi | Argument y
%rdx | Argument z
%rax | t1, t2, rval
%rdx | t4
%rcx | t5

## Slide 62: 3.6 控制
3.6.1 条件码
3.6.3 跳转
3.6.6 条件传送
3.6.7 循环
3.6.8 switch
除了顺序执行外的控制流改变

## Slide 63: 处理器状态 (x86-64)
Carnegie Mellon
程序当前运行信息
  临时数据 ( %rax, … )
  运行栈位置 ( %rsp )
  当前代码控制点的位置 ( %rip, … )
  当前测试状态 ( CF, ZF, SF, OF )
%rip
Registers
Current stack top
Instruction pointer
CF
ZF
SF
OF
Condition codes
%rsp
%r8
%r9
%r10
%r11
%r12
%r13
%r14
%r15
%rax
%rbx
%rcx
%rdx
%rsi
%rdi
%rbp

## Slide 64
3.6.1 条件码
  X86-64上的条件码：
    CF: Carry Flag. 进位标志（无符号数的溢出）
    ZF: Zero Flag. 结果为零标志
    SF: Sign Flag. 符号标志（结果为负时标志位为1）
    OF: Overflow Flag. 溢出标志（正溢出或负溢出）
    t=a+b
    leaq 指令不改变任何条件码
Notes: 跳转是依据前提条件而作出的决策，因此首先要知道当前情况如何，IA32上使用条件码来完成

## Slide 65
3.6.1 条件码
  除了前面的算术和逻辑指令会改变标志外，以下指令只改变标志
  不改变任何寄存器的值
    CMP和SUB指令行为是一样的
    TEST和AND指令行为是一样的
Notes: 跳转是依据前提条件而作出的决策，因此首先要知道当前情况如何，IA32上使用条件码来完成

## Slide 66
  3.6.2 访问条件码
    利用条件码状态设置某个字节（可以是内存单元或16个单字节寄存器之一）
    利用条件码完成跳转，根据条件码而有条件地完成数据传送
    不影响其他剩余7个字节

## Slide 67: x86-64 整数寄存器
%rsp
  Can reference low-order byte
%al
%bl
%cl
%dl
%sil
%dil
%spl
%bpl
%r8b
%r9b
%r10b
%r11b
%r12b
%r13b
%r14b
%r15b
%r8
%r9
%r10
%r11
%r12
%r13
%r14
%r15
%rax
%rbx
%rcx
%rdx
%rsi
%rdi
%rbp

## Slide 68
int comp(data_t a, data_t b)
a in %rdi, b in %rsi
comp:
cmpq %rsi, %rdi compre a:b
setl %al set low-order byte of %eax to 0 or 1
movzbl %al, %eax clear rest of %eax (and rest of %rax)
movzbl不仅会把%eax 高3个字节清零，还会把%rax高4字节都清零
扩展知识： movzlq用movl来实现。X86-64里有movslq，没有movzlq

## Slide 69: 例题

## Slide 70: 例题

## Slide 71
3.6.3 跳转
  标号：
    跳转目的地址的标识
  无条件跳转：
    jmp
  条件跳转：
    je/jne/js/jns/jg/jge/jl/jle/ja/jae/jb/jbe
  跳转目的：PC相对跳转、绝对跳转
jmp *%rax 间接跳转：用寄存器中的值作为跳转目标
jmp *(%rax) 间接跳转：用寄存器中的值作为读地址，从内存中读出跳转目标
1 movq $0,%rax Set %rax to 0
2 jmp .L1 Goto .L1 直接跳转到标号
3 movq (%rax),%rdx Null pointer dereference
4 .L1:
5 popq %edx

## Slide 72
跳转指令列表

## Slide 73
PC相对寻址
反汇编结果
0x03+0x05=0x08: 第四行指令地址
0xf8+0x0d=0x05: 第三行指令地址
rep 是空操作，作为跳转目的插入它，
除了能使代码运行更快，并不改变代码其他行为 （P141旁注）

## Slide 75
  C条件跳转代码的产生
    GCC编译时使用模板来产生目标代码
if (test-expr)
then-statement
else
else-statement
t = test-expr;
if (!t)
goto false;
then-statement
goto done;
false:
else-statement
done:

## Slide 76: 条件转移示例
Carnegie Mellon
long absdiff
(long x, long y)
{
long result;
if (x > y)
result = x-y;
else
result = y-x;
return result;
}
absdiff:
cmpq %rsi, %rdi # x:y
jle .L4
movq %rdi, %rax
subq %rsi, %rax
ret
.L4: # x <= y
movq %rsi, %rax
subq %rdi, %rax
ret
  shark> gcc –Og -S –fno-if-conversion control.c
Register | Use(s)
%rdi | Argument x
%rsi | Argument y
%rax | Return value

## Slide 77: Goto Code
Carnegie Mellon
long absdiff
(long x, long y)
{
long result;
if (x > y)
result = x-y;
else
result = y-x;
return result;
}
C 允许goto 表达式
跳到指定的目标地址
long absdiff_j
(long x, long y)
{
long result;
int ntest = x <= y;
if (ntest) goto Else;
result = x-y;
goto Done;
Else:
result = y-x;
Done:
return result;
}

## Slide 78: 用条件传送来实现条件分支
Carnegie Mellon
C Code
val = Test ? Then_Expr : Else_Expr;
Goto Version
ntest = !Test;
if (ntest) goto Else;
val = Then_Expr;
goto Done;
Else:
val = Else_Expr;
Done:
. . .
  为then和else生成独立的代码区间
val = x>y ? x-y : y-x;

## Slide 79: 条件传送
Carnegie Mellon
C Code
val = Test
? Then_Expr
: Else_Expr;
Goto Version
result = Then_Expr;
eval = Else_Expr;
nt = !Test;
if (nt) result = eval;
return result;
条件传送指令
  指令支持:
    if (Test) Dest  Src
  1995年之后的 x86 processor

## Slide 80: 条件传送
Carnegie Mellon
  源值S复制到
  目的寄存器R

## Slide 81: 条件传送示例
Carnegie Mellon
absdiff:
movq %rdi, %rax # x
subq %rsi, %rax # result = x-y
movq %rsi, %rdx
subq %rdi, %rdx # eval = y-x
cmpq %rsi, %rdi # x:y
cmovle %rdx, %rax # if <=, result = eval
ret
long absdiff
(long x, long y)
{
long result;
if (x > y)
result = x-y;
else
result = y-x;
return result;
}
Register | Use(s)
%rdi | Argument x
%rsi | Argument y
%rax | Return value

## Slide 82: 不适用于条件传送的情况
Carnegie Mellon
需要大量运算
两个值都需要运算
只有两个运算都非常简单才有效
val = Test(x) ? Hard1(x) : Hard2(x);
有潜在危险的运算
两个值都需要运算
可能产生意想不到的结果
val = p ? *p : 0;
存在额外开销
两个值都需要运算
必须额外开销很小
val = x > 0 ? x*=7 : x+=3;

## Slide 85
3.6.7 C语言循环代码的产生
  C语言三种循环结构
    for/do-while/while
  do-while
    转换模板：
do
body-statement
while (test-expr);
loop:
body-statement
t = test-expr;
if (t)
goto loop;

## Slide 86
  do-while

## Slide 87
  while
    转换模板：
while (test-expr)
body-statement
if (!test-expr)
goto done;
do
body-statement
while (test-expr);
done:
与do-while略有不同，有可能出现循环体一次都不需要执行的情况
t = test-expr;
if (!t)
goto done;
loop:
body-statement
t = test-expr;
if (t)
goto loop;
done:
可以借助于
do-while来转换
两种翻译方法：
√ Jump to middle
√ guarded-do

## Slide 88
  while

## Slide 89
  for循环
    转换模板：
for (init-expr; test-expr; update-expr)
body-statement
init-expr;
while (test-expr) {
body-statement
update-expr;
}
先转换为while
init-expr;
if (!test-expr)
goto done;
do {
body-statement
update-expr;
} while (test-expr);
done:
init-expr;
t = test-expr;
if (!t)
goto done;
loop:
body-statement
update-expr;
t = test-expr;
if (t)
goto loop;
done:

## Slide 91
3.6.8 switch
  switch开关语句根据一个整数索引值来进行多重分支（multi-way branch）
  GCC编译器根据分支数量和开关值得稀疏程度来翻译开关语句。但数量较多且比较密集时会使用跳转表（jump table）

## Slide 92
(a) Switch statement
1 void switch_eg(long x, long n) {
2 long result = x;
3
4 switch (n) {
5
6 case 100:
7 result *= 13;
8 break;
9
10 case 102:
11 result += 10;
12 /* Fall through */
13
14 case 103:
15 result += 11;
16 break;
17
18 case 104:
19 case 106:
20 result *= result;
21 break;
22
23 default:
24 result = 0;
25 }
26
27 return result;
28 }

## Slide 93
(b) Translation into extended C
1 void switch_eg_impl(long x, long n) {
2 /* Table of code pointers */
3 static void *jt[7] = {
4 &&loc_A, &&loc_def, &&loc_B,
5 &&loc_C, &&loc_D, &&loc_def,
6 &&loc_D
7 };
8
9 unsigned index = n - 100;
10 long result;
11
12 if (index > 6)
13 goto loc_def;
14
15 /* Multiway branch */
16 goto *jt[index];
17
18 loc_def: /* Default case*/
19 result = 0;
20 goto done;
21
22 loc_C: /* Case 103 */
23 result = x;
24 goto rest;
25
26 loc_A: /* Case 100 */
27 result = x * 13;
28 goto done;
29
30 loc_B: /* Case 102 */
31 result = x + 10;
32 /* Fall through */
33
34 rest: /* Finish case 103 */
35 result += 11;
36 goto done;
37
38 loc_D: /* Cases 104, 106 */
39 result = x * x;
40 /* Fall through */
41
42 done:
43 return result;
44 }
101
105

## Slide 95
跳转表：

## Slide 96: 3.7 过程
3.7.1 栈帧
3.7.2 转移控制
3.7.3 数据传送
3.7.5 寄存器中的局部存储空间
3.7.6 递归过程

## Slide 97
3.7.1栈帧
    一个过程调用所分配的那部分帧的空间称为栈帧（stack frame）
    栈顶总是由rsp / esp 指出
    栈帧由rbp / ebp 指出
    示例：P过程调用Q
      P的返回地址在call时压入栈，作为P栈帧的末尾
      Q的参数在P栈帧中
      Q进入后要完成栈帧切换
      （rbp/ebp）
      Q内部的局部变量在Q的栈帧中
调用者P
被调用者Q
由call指令压入栈

## Slide 98
3.7.2 转移控制
  支持调用和返回的指令
  call指令将返回地址入栈，跳转到所指出的地址——被调用过程的起始处
  ret从栈中探出一个地址，然后跳转过去
下一条指令地址
调用前堆栈
刚调用时堆栈
返回后的堆栈
过程/函数的
入口地址

## Slide 99
L1~L2: leaf中
T1~T4: main中
M1~M2: main中

## Slide 101
3.7.3 数据传送
通过寄存器最多传递6个整型（整数和指针）参数
超过6个需要通过栈来传递
参数1~6复制到对应的寄存器，7~n放到栈上，参数7位于栈顶
通过栈传递参数时，所有的数据大小都向8的倍数对齐

## Slide 104
3.7.4 栈上的局部存储
处理局部数据必须存放在内存中的情况
过程定义和调用

## Slide 105
生成指针

## Slide 106
3.7.5 寄存器中的局部存储空间
寄存器使用惯例
    寄存器在调用这和被调用者之间共享，需要避免使用冲突
    寄存值的保护
      调用者保存：%rax %rdx %rcx 等
      被调用者保存：%rbx %rbp %r12~%r15
      必须保存：%rsp

## Slide 108
3.7.6 递归过程

## Slide 109: 3.8 数组分配和访问
3.8.1 基本原则
将多个标量聚集成更大数据类型的方式
  C语言数组声明，对于数据类型T和整型常数N：
    它占用L*N个字节的连续内存空间（虚存），其中L是T类型数据所占字节数
T A[N];
数组示例：
char A[12];
char *B[8];
double C[6];
double *D[5];

## Slide 111
  3.8.2 指针运算
    如果P是一个指向类型为T的数据的指针，p的值为xp，那么表达式p+i的值为xp +L*i，其中L为T类型数据的大小。
    操作符&用于获取变量地址
    操作符*则用于指针的间接引用（dereference）
    A[i]等价于*（A+i）, Expr等价于* &Expr
代码示例：

## Slide 113
  多重数组（嵌套的数组）
    以数组为元素再构成数组
int A[5][3];
typedef int row3_t[3];
row3_t A[5];
对于A[R][C]有
&A[i][j] = xA+ L(C . i + j)

## Slide 115
  定长数组和变长数组
    定长数组
    变长数组
      ISO C99引入
      数组声明int A[expr1][expr2]可以做为局部变量或函数的参数
1 #define N 16
2 typedef int fix_matrix[N][N];
1 int var_ele(int n, int A[n][n], int i, int j) {
2 return A[i][j];
3 }
n at %ebp+8, A at %ebp+12, i at %ebp+16, j at %ebp+20
1 movl 8(%ebp), %eax Get n
2 sall $2, %eax Compute 4*n
3 movl %eax, %edx Copy 4*n
4 imull 16(%ebp), %edx Compute 4*n*i
5 movl 20(%ebp), %eax Get j
6 sall $2, %eax Compute 4*j
7 addl 12(%ebp), %eax Compute xA+ 4 ∗ j
8 movl (%eax,%edx), %eax Read from xA+ 4 ∗ (n ∗ i + j)

## Slide 116
3.9 结构
  将不同类型的多个对象聚合到一个数据对象中
struct rec {
int i;
int j;
int a[3];
int *p;
};
%rdx
代码示例：

## Slide 118
3.9 数据对齐
  数据对齐可能会浪费存储空间，但通常会提升性能
  在汇编语言中使用.align关键字——例如“.align 8”
示例：
struct S1 {
int i;
char c;
int j;
};
未对齐
对齐